## Slide 1: Prédictions Émissions de CO2 Consommation totale d’énergie
Bâtiments non résidentiels

## Slide 2: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Transformation log Jeux de features EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Bâtiment
Exposition extérieure
Énergies
Utilisation
Consommation totale
GHG Emissions
WN
Localisation
Adresse
Longitude/latitude
ZipCode
Neighborhood
Année de construction
Matériaux, isolation
Surfaces
Surfaces construites
Nombre de bâtiments
Nombre d’étages
Surfaces des 3 premiers types d’utilisation
Type d’utilisation
Type d’utilisation principale
3 premiers types d’utilisations
Températures de consigne
Heures d’ouverture
Scoring énergétique
EnergyStar
Types d’énergie
Répartition
Notes: WN : consommations rapportées aux conditions météorlogiques moyennes des 30 dernières années

## Slide 3: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Transformation log Jeux de features EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Features
Targets
SiteEnergyUseWN(kBtu)
SiteEUIWN(kBtu/sf)
GHGEmissionsIntensityGFAb
TotalGHGEmissions
Proportions énergies

## Slide 4: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Transformation log Jeux de features EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Feature engineering
≠ jeux de features
≠ targets
Combinaison des jeux
Dictionnaire de 8 jeux de features
Dictionnaire des targets correspondantes
1ères modélisations Ridge
Validation du dictionnaire choisi
Validation des premiers paramètres
Modélisations
Pour chaque modélisation, étude des hyperparamètres
Validation de la modélisation
DataFrame de comparaison des scores
cv_results_
Comparaison des résultats
Choix de la meilleure modélisation
Prédiction

## Slide 5: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering 1/2 Transformation log Jeux de features EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Nettoyage :
  Suppression des bâtiments résidentiels
  Suppression des bâtiments non ‘compliant’ de la variable ComplianceStatus
  Suppression des lignes où les consommations Electricité+Gaz+Vapeur = 0
Transformation :
  log(x+1) si skewness > 3
  Agrégation de certaines valeurs de PrimaryPropertyType
Encodage pour n’avoir que des variables numériques :
  PrimaryPropertyType : OneHotEncoder
  Neighborhood : OneHotEncoder
  xxLargestPropertyUseType : PropertyUseType en colonnes avec le pourcentage de surface en donnée
Données structurelles

## Slide 6: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering 2/2 Transformation log Jeux de features EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Nettoyage :
  Imputation de SiteEnergyUseWN(kBtu) nul par SiteEnergyUse(kBtu)
  Imputation de SiteEUIWN(kBtu/sf) nul par SiteEUI(kBtu/sf)
Transformation :
  log(x+1) si skewness > 3
  GHGEmissionsIntensity donnée en fonction de la surface totale devient GHGEmissionsIntensityGFAb pour surface de bâtiment
Calcul liant SiteEnergyUse et TotalGHGEmissions :
  GHGEmissionsIntensity= (facteur_vapeur*SteamUse(kBtu) +facteur_gaz*NaturalGas(kBtu) +facteur_elec*Electricity(kBtu))/1000 avec facteur_vapeur=0.077172095 facteur_gaz=0.05311 facteur_elec=0.0069696814
  Écart maximal de 0,35% et < 0,013% pour 75% des sites
Targets

## Slide 7: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Transformation log Jeux de features EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Transformation log de la variable si skewness > 3
1
2
3
4
4
2
3
1
Consommation/sf
Consommation totale

## Slide 8: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Transformation log Jeux de features EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
LPUT
PPT
NH
LL
Conso _tot
Conso_sf
GFA
Ø
Influence de la sélection des features

## Slide 9: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Suppression des individus sans EnergyStarScore
Influence de EnergyStarScore
Consommation / sf : + 0.16
Consommation totale : + 0.15
Consommation / sf : + 0.10
Consommation totale : + 0.01

## Slide 10: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Choix de la taille du train_test_split optimale test_size = 0,30
Choix du nombre de séparations de la CrossValidation cv = 4

## Slide 11: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement 1/3 Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Régressions
Ridge
Lasso
Bagging
Random Forest
ElasticNet
SVR
LinearSVR
K-Neighbors
Adaboost
Gradient Boosting
XGBoost
Méthodes ensemblistes
Calcul
Calcul à partir de l’autre prédiction

## Slide 12: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement 2/3 Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Pour le meilleur R² sur le jeu test, récupération des valeurs des hyperparamètres – ici GradientBoosting pour target GHG

## Slide 13: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement 3/3 Évaluation Prédiction finale Piste de progression
Affichage des courbes de score en fonction de ces hyperparamètres – ici pour GradientBoosting pour la consommation d’énergie

## Slide 14: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation 1/2 Prédiction finale Piste de progression
Comparaison des scores R²_test selon les méthodes utilisées

## Slide 15: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation 2/2 Prédiction finale Piste de progression
Comparaison des scores R²_test selon les jeux de données utilisés

## Slide 16: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale 1/2 Piste de progression
ElasticNet R² = 0.91
0,0019 secondes
Lasso R² = 0.91
0,0020 secondes
Adaboost R² = 0.911
0,1297 secondes
Consommation d’énergie

## Slide 17: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale 2/2 Piste de progression
Gradient Boosting R²=0.932 0,1412 secondes
Adaboost R² = 0.928
0,1683 secondes
Lasso R² = 0.927
0,0018 secondes
Émissions de gaz à effet de serre
Notes: Gradient Boosting : 5% d’erreur en moins par rapport à Adaboost

## Slide 18: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression 1/2
Avoir des surfaces cohérentes dans le dataset de base

## Slide 19: Sommaire Objectifs Jeu de données Process Feature engineering Jeux de features Transformation log EnergyStarScore Modélisation Préparation Entrainement Évaluation Prédiction finale Piste de progression 2/2
Avoir une cohérence entre l’énergie consommée par unité de surface et l’énergie totale

## Slide 20: Merci pour votre attention